## Описание и работа аппаратуры

## 1.1 Назначение и условия эксплуатации

Судовая аппаратура связи и трансляции «Ока» «КОМПЛЕКТ №3» (далее – аппаратура) предназначена для связи и трансляции на маломерных судах речного флота и обеспечивает:

-  передачу команд по линиям ГР1 и ГР2 (соответственно ПАЛУБА и САЛОН);

-  симплексную связь с абонентом машинного отделения (СВЯЗЬ);

-  передачу сигнала сирены на громкоговоритель линии ГР1, с управлением от выносной кнопки;

- озвучивание пассажирского салона.

Аппаратура соответствует требованиям Российского Речного Регистра и эксплуатируется в условиях:

-  температуры окружающей среды от минус 10 до 40 (С для приборов, устанавливаемых во внутренних помещениях, и от минус 30 до 55 (С для приборов, устанавливаемых на открытых палубах судна;

-  относительной влажности воздуха 95% при 25 (С;

-  воздействия соляного (морского) тумана.

## 1.2 Технические характеристики

## 1.2.1 Питание аппаратуры

Аппаратура рассчитана на питание от сети постоянного тока номинальным напряжением 12,6 В при изменении питающего напряжения на  ±15% от номинального значения. Максимальный потребляемый ток не более 2А.

## 1.2.2 Параметры аппаратуры

Электрические параметры трактов передачи и приема аппаратуры соответствуют данным, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | Тракт передачи | Тракт приема |
| 1 Входное напряжение, мВ: - микрофона пульта; - микрофона гарнитуры МТ2 | 9±3 - | - 9±3 |
| 2 Номинальное выходное напряжение, В: - на громкоговорителе пульта (Rн =8 Ом); - на громкоговорителе линии ГР1 (Rн =90 Ом); - на телефонах гарнитуры МТ2 (Rн =3290 Ом) | - 30 6 | 2,83 - - |
| 3 Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот от 300 до 3500 Гц, %, не более | 2 | 2 |
| 4 Подъем частотной характеристики в диапазоне частот от 300 до 3500 Гц, дБ | от 5 до 8 | от 5 до 8 |
| 5 Отношение сигнал / помеха, дБ, не менее | 46 | 46 |

## 1.2.3 Эксплуатационные возможности

Аппаратура обеспечивает:

-  избирательную передачу команд (объявлений) через усилительный тракт мощностью 10 Вт через громкоговорители линий ГР1 и ГР2.

-  симплексную связь с абонентом машинного отделения (СВЯЗЬ);

-  передачу сигнала сирены через громкоговоритель линии ГР1 с управлением от выносной кнопки;

-  установочное переключение сигнала типа сирены;

-  озвучивание пассажирского салона с использованием автомагнитолы и акустических систем;

-  звуковой контроль передач по выходу автомагнитолы;

-  регулировку громкости звукового контроля;

-  плавную регулировку уровня сигнала передачи объявлений в пассажирский салон;

- автоматическое переключение тракта приема со звукового контроля автомагнитолы при включении связи с машинным отделением;

-  световую индикацию наличия напряжения питания.

# Text boxes

ПРИБОР

УПРАВЛЕНИЯ

## ПУ-3В

микрофон

МК-7

2

=12В

ГР1

(ПАЛУБА)

2ГТ-2 – диффузорный громкоговоритель, мощностью 2Вт без регулятора громкости или динамик с сопротивлением 8 Ом и мощностью не менее 1 Вт.

10ГР-Д4.01КТ

рупорный

громкоговоритель,

мощностью 10Вт

КС-4

ПРИБОР

ТРАНСЛЯЦИИ И СВЯЗИ

171х152х77 (ШхВхГ)

## АВТОМАГНИ-ТОЛЛА

(ИЛИ ИСТОЧНИК ВЕЩАНИЯ С 2-Х КАНАЛЬНЫМ

УСИЛИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ)

4

2

Аппаратура громкоговорящей связи и трансляции «ОКА».

Комплект №3 для маломерных судов .

Структурная схема организации громкоговорящей симплексной связи рулевой рубки с машинным отделением и передача сообщений на палубу и в пассажирский салон.

8 Ом

10ГР-Д4.01КТ

4

## РУЛЕВАЯ РУБКА

Гарнитура МТ-2

Кнопка включения

сирены

МАШИННОЕ

## ОТДЕЛЕНИЕ

2

8 Ом

2

2

ГР2 (ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН)

Правый канал

2

8

Левый канал

Максимальная потребляемая мощность от судовой сети – не более 30 ВА.